## Slide 1: Programa de aquisição de dados para um sistema de caracterização elétrica de células solares
Yan Ribeiro Chaves
Orientador: Reinado Gen Ichiro Arakaki
Notes: Bom dia, meu nome é Yan Ribeiro Chaves, meu orientador é o professor Reinaldo Arakaki e o meu trabalho foi desenvolver um programa de aquisição de dados para um sistema de caracterização elétrica de células solares

## Slide 2: Roteiro
Introdução
  Energia Solar fotovoltaica
  Células Solares
  Caracterização e curva IxV
  Cálculo de Correção da curva em função da temperatura
Motivação
Objetivo do trabalho
Ferramentas e Equipamentos
  Simulador Solar
  Módulos de Aquisição
  Fonte de Tensão
  LabVIEW e Linguagem C
Programa IxV
Arquitetura do programa
Funções e VIs
Resultados
Conclusão
Notes: Este é o roteiro da apresentação, Vou começar com uma introdução do tema do trabalho, em seguida irei falar do problema que motivou a realização do mesmo, apresentarei o objetivo do trabalho, as ferramentas utilizadas tanto para desenvolvimento quanto para montar o sistema. Irei mostrar o programa em funcionamento através de um vídeo, em seguida irei mostrar sobre o desenvolvimento, com a arquitetura do programa e suas funções e VIs. E por fim, os resultados e a conclusão.

## Slide 3: Energia Solar Fotovoltaica
Geração direta de eletricidade (luz – fótons)
Luz → Módulo Fotovoltaico → eletricidade
Notes: Primeiramente, é importante saber sobre a energia sola fotovoltaica, que nada mais é que a geração de energia elétrica através da luz solar, utilizando módulos fotovoltaicos para converter os fótons em eletricidade.

## Slide 4: Células Solares
Material semicondutor
É a responsável pela conversão da radiação solar em energia elétrica.
Associação de várias células formam os módulos fotovoltaicos
Os células diferem entre si por vários fatores
Notes: Células solares são matérias semicondutores, isto é, um meio termo entre condutores e isolantes, que convertem a radiação solar em eletricidade. Estás células, ligadas em série, formam os módulos fotovoltaicos. Existem células de diferentes tipos de materiais e processos de desenvolvimento, e por isso, elas diferem na forma como geram energia elétrica.

## Slide 5: Caracterização e Curva IxV
Notes: E para isso que serve a caracterização elétrica da célula. Assim pode-se conhecer o comportamento da célula ao gerar corrente elétrica, através da determinação dos parâmetros principais da mesma além da curva IxV, que é a corrente medida em diferentes tensão na célula. Vca: é a tensão do ponto cuja a corrente está mais próxima de zero, Icc: é a corrente do ponto cuja a tensão está mais próxima de zero, PmP é o ponto com a maior multiplicação entre corrente e tensão, Vmp e Imp são a corrente e tensão do ponto Pmp, o Fator de forma que pode determinar a qualidade de uma célula. E a Eficiencia, que também é calculada e apresentada em porcentagem, também determina a qualidade da célula.

## Slide 6: Cálculo da correção da curva IxV
Procedimento 1
Procedimento 2
Norma IS 12763: 2013 – Procedures for Temperature and Irradiance Corrections to Measured I-V Characteristics
Notes: A correção da curva é necessária quando a célula não esta nas condições desejadas de temperatura e irradiancia. Então, através desta norma, é possível retirar procedimentos que irão corrigir ponto por ponto da curva IxV de acordo com as condições desejadas.

## Slide 7: Motivação do trabalho
Notes: No INPE, instituto ... Os pesquisadores do grupos de dispositivos fotovoltaicos realizam estudos referentes a energia solar e eles tem todo o equipamento necessário para um sistema de caracterização das células completo, que faltava era um programa que fizesse isto de modo otimizado. Eles poderiam realizar todas as medições a mão, com voltímetros e amperímetros, mas esse processo seria muito mais trabalhoso e demorado. E com esta necessidade surgiu este trabalho.

## Slide 8: Objetivos do trabalho
Gerar a curva IxV (Corrente x Tensão);
Salvar dados em um arquivo .csv ou .txt compatível com outros programas de análise de dados;
Determinar os parâmetros mais importantes da célula, tais como:
  Vca – Tensão de circuito aberto;
  Icc – Corrente de curto circuito;
  Vmp – Tensão de máxima potência;
  Imp – Corrente de máxima potência;
  Pmp – Potência Máxima;
  FF – Fator de forma;
  Eficiência
  Temperatura da célula
Desenvolver um processo para corrigir a curva IxV em função da temperatura;
Otimizar o modo como é feita a caracterização das células solares.
Notes: Então o objetivo do trabalho foi desenvolver este software que gere a curva IxV da célula, que salve os dados medidos em um arquivo que possa ser aberto em outros programas de análise de dados, que determine os parâmetros elétricos relacionados a caracterização da célula, desenvolver um processo para corrigir a curva em função da temperatura e com isso, otimizar o modo como é feita a caracterização elétrica das células solares.

## Slide 9: Ferramentas e Equipamentos
Notes: Então aqui vou começar explicando mais sobre os equipamentos que compõe o e depois das ferramentas de desenvolvimento

## Slide 10: Simulador Solar
Notes: Começando pelo simulador solar, que é o equipamento mais importante do sistema. Então como o próprio nome já diz, é com ele que simulamos a luz do sol que irá incidir sobre a célula.

## Slide 11: Módulos National Instruments
cDAQ 9178 – chassi utilizado para suportar os módulos de medição;
NI DAQ 9211 – módulo que realiza a leitura da corrente;
NI DAQ 9227 – módulo que realiza a leitura da tensão;
NI DAQ 9215 – módulo que realiza a leitura da temperatura.
Notes: Para realizar a aquisição dos dados, foi usado estes módulos da National Instrument, para quem não sabe a National é uma empresa que desenvolve equipamentos e softwares para este tipo de sistema, controle ou aquisição de dados, entre outras tecnologias voltadas para a área de engenharia. Então foi utilizado o compactDAQ, que neste caso, inclui um chassi com 8 slots para encaixar os módulos. O módulo NI DAQ 9211 para corrente, NI DAQ 9227 para tensão e NI DAQ 9215 para temperatura, incluindo um termopar do tipo K, já calibrado, e foi necessário inserir a calibração na configuração de leitura do modelo 9215

## Slide 12: Fonte de tensão
Notes: Como eu havia dito, os pontos da curva IxV são formados por uma corrente e uma tensão. É com esta fonte que eu aplico as variadas tensões na célula, que não são de qualquer valor, as tensões são calculadas a partir da tensão máxima inserida pelo usuário e o número de pontos da curva.

## Slide 13: LabVIEW
O que é?
Por que foi escolhido ?
Linguagem C
Notes: Para desenvolver o programa foi utilizado o Labview, que é uma ferramenta feita em C pela National, e foi escolhida pela grande compatibilidade com os equipamentos de aquisição de dados. O labview utiliza de linguagem gráfica, porém em algumas partes do programa foi utilizado a linguagem C que o LabVIEW permite dentro da própria lógica.

## Slide 14: Programa IxV
Notes: Vou colocar um vídeo do programa funcionando antes de falar sobre seu desenvolvimento

## Slide 15: Tela Saída de dados
Notes: Na realidade a curva gerada no vídeo não estava tão boa, mas como vocês podem ver neste outro caso, uma curva com a aparência mais desejada como resultado.

## Slide 16: Tela de correção da curva IxV
Notes: E a tela de correção de curva, que não foi mostrada no vídeo pois ainda não foi testada. Nela os usuários poderão escolher qual procedimento de correção usar. Inserindo os parâmetros e clicando em correção, a nova curva será plotada no gráfico e um novo arquivo de dados será gerado.

## Slide 17: Arquitetura e desenvolvimento do programa
Notes: Agora irei falar mais sobre como o programa foi desenvolvido

## Slide 18: Fluxograma
Notes: Pra começar, esse fluxograma demonstra o fluxo principal do programa, como vocês viram, primeiro o programa exige a entrada dos dados, ao iniciar a medição, ele começa configurando a fonte com a tensão calculada, com a aplicação da tensão na célula, é feita a aquisição dos dados de corrente e tensão. Com a corrente e tensão, obtemos um ponto na curva, o programa irá entender se existem mais pontos a serem plotados e realiza este processo de novo até a curva estar completa. Depois disso os parâmetros elétricos são calculados, o arquivo é gerado com todos os dados. Então o usuário poderá escolher se quer realizar a correção da curva ou não.

## Slide 19: Estrutura Hierárquica talvez
Notes: O programa consiste em vários arquivos, chamados VIs – virtual instruments – que contém a lógica do programa. A VI principal é a tela de entrada de dados, e a partir daí, as subVIs são chamadas de acordo com a função que cada uma realiza no programa.

## Slide 20: Funções e VIs
Notes: Vou falar agora um pouco mais sobre as principais funções do programa e as VIs que realizam elas

## Slide 21: Aplicação de tensão na célula
Notes: Como voces podem ver nesta curva IxV, que é resultado de uma medição usando o programa, esta região, que é a região do joelho, tem mais ponto do que antes dela. Isto por que os dados desta região são muito importante.

## Slide 22: Aplicação de tensão na célula
Notes: Pra obter este resultado, foi necessário utilizar uma estrutura de caso que separa os pontos antes e depois do joelho.

## Slide 23: Aquisição de Dados
Notes: A aquisição de dados é feita com o DAQ assistant, ele reconhece os módulos ligados ao computador e podem ser configurados para ler tensão ou corrente.

## Slide 24: Cálculo dos parâmetros de caracterização da célula
Notes: Para determinar os parâmetros elétricos da célula, eu utilizei a linguagem c para ler um vetor dos dados medidos, descobrir a corrente de curto circuito, a tensão de corrente aberta, a potencia máxima, a corrente de máxima potencia e a tensão de máxima potencia. E com isso e outros parâmetros é calculado o fator de forma e a eficiência.

## Slide 25: Cálculo da correção da curva IxV
Procedimento 1
Notes: Para a correção da curva, eu apenas utilizei as fórmulas da norma, nos 2 procedimentos.

## Slide 26: Cálculo da correção da curva IxV
Procedimento 2

## Slide 27: Resultados
O programa já está em funcionamento, tendo sido usado diversas vezes durante e após o desenvolvimento do mesmo, satisfazendo os pesquisadores com relação ao layout da interface do programa e com o resultado das medições.
Notes: O programa já foi utilizado algumas e vezes de acordo com meu orientador do estágio, que é um dos usuários do programa, a interface está agradável.

## Slide 28: Resultados
OriginPro 8
Notes: A maior parte das medições apresentaram uma curva aceitável de acordo com o padrão discutido durante o desenvolvimento, e o arquivo de dados ao ser aberto no OriginPro já é reconhecido os eixos x e y da curva, as unidade de medida.

## Slide 29: Conclusão
Software extremamente leve: executável com menos de 2MB com apenas um driver que precisou ser instalado
Programa com interface simples, sem muitos botões
Futuras implementações
Ferramentas eficazes para sistemas de aquisição
Necessário testar a correção da curva para aperfeiçoamento
Notes: Futuras implementações: é um programa com potencial para evoluir